- Категории транспортных средств:

  - Категория «Стандарт»: Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, независимо от объема двигателя, с установленными стандартными колесами и покрышками (рисунок протектора значения не имеет), без  наличия лифта подвески, кузова и резки арок. Разрешается использование лебедки, приводимой в действие мускульной силой человека. Стационарно установленные лебедки на период соревнования опечатываются.

  - Категория «Туризм»: Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, независимо от объема двигателя, не попадающий в категорию «Стандарт», с колесами, укомплектованными покрышками размером до 33 дюймов включительно. Разрешается использование лебедки, приводимой в действие мускульной силой человека. Стационарно установленные лебедки на период соревнования опечатываются.

  - Категория «Спорт»: Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, без значительных изменений в конструкции (двигатель, КПП, мосты), независимо от объема двигателя, с колесами, укомплектованными покрышками диаметром до 36 дюймов включительно,   Использование любых лебедок разрешено.

  - Категория «Прото»: Серийно выпускаемый полноприводный автомобиль, входящий в категорию «В» российской классификации, независимо от объема двигателя, с колесами, укомплектованными покрышками диаметром свыше 36 дюймов , а также полноприводное транспортное средство со значительными изменениями в конструкции и оснащении, укомплектованное любыми покрышками, любого размера. Использование любых лебедок разрешено.

  - Категория «ATV»: Квадроциклы серийного производства. Ограничений по внесению изменений в конструкцию нет.

  - Зачет в категории может не проводиться, если на участие в ней поступит менее 5 (пяти) Заявочных форм. В данном случае Организатор может принять решение об объединении зачетных категорий.

  - Спорные вопросы о принадлежности транспортного средства к той или иной зачетной категории решаются Техническим комиссаром на месте в одностороннем порядке.

- Обязательные требования к транспортным средствам и экипировке экипажей:

  - Все транспортные средства, принимающие участие в соревнованиях, должны быть технически исправны, иметь буксировочные проушины в передней и задней частях транспортного средства, иметь запас топлива на 200 км тяжелых дорожных условий.

  - Во всех зачетных категориях экипаж обязан иметь: медицинскую аптечку, огнетушитель, буксировочную стропу, при наличии любого вида лебедки (электрической, механической, ручной) - корозащитную стропу, при использовании на лебедке металлического троса – гаситель троса, мобильный телефон.

  - В категории «ATV» обязательно наличие у каждого члена экипажа – защитного шлема. Передвижение на трассе без защитного шлема категорически запрещено.

  - При условии проведения соревнований в темное время суток каждый член экипажа при нахождении на трассе соревнований должен быть одет в светоотражающий жилет желтого, либо оранжевого цвета.

  - В категориях «Стандарт», «Туризм», «Спорт», «Прото», «ATV»  обязательно наличие GPS навигатора, цифрового фотоаппарата.

  - Цифровой фотоаппарат  (фотокамера) должен иметь матрицу не менее 2-х мегапикселей, возможность съемки в темное время суток, обеспечивать хранение не менее 100 кадров с разрешением 1600х1200 DPL, а также иметь оборудование для переноса информации с фотоаппарата на компьютер Организатора.

  - Цифровые фотоаппараты, GPS навигаторы Организаторами гонки не предоставляются.